Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	4

1.1 Объекты жилищного фонда	4

1.2 Объекты социальной инфраструктуры	4

1.3 Объекты транспортной инфраструктуры	5

1.4 Объекты инженерной инфраструктуры	7

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	10

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Карелии, Уставом муниципального образования Муезерское городское поселение (далее также – Муезерское городское поселение, городское поселение, поселение, муниципальное образование) и иными нормативными правовыми актами городского поселения.

Территориальное планирование поселения направлено на определение в генеральном плане Муезерского городского поселения назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2032 года.

# 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

##### 1.1 Объекты жилищного фонда

В целях решения проблемы рационального воспроизводства жилищного фонда Муезерского городского поселения, генеральным планом предусмотрена ликвидация ветхого жилья на территории городского поселения. Это обусловлено тем, что в городском поселении существует старый жилищный фонд, требующий модернизации, капитального ремонта, реконструкции и обновления. В связи с этим рекомендуется разработка программы по компенсации убыли жилищного фонда.

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, - доведение её до 30,7 м2/чел, а так же с учетом расчётного роста численности населения. Таким образом, генеральным планом предусматривается:

- к 2015 г. – увеличение объема общего жилищного фонда до 107,3 тыс.м2;

- к 2032 г. – доведение объёма общего жилищного фонда до 138,3 тыс.м2;

- строительство 158 единиц индивидуальных малоэтажных жилых объектов капитального строительства;

- выделение земельных участков под индивидуальное малоэтажное строительство общей площадью 38,22 га.

На территории пгт. Муезерский (далее также – поселок) новое жилищное строительство предполагается осуществлять как на свободных территориях, так и в сложившейся селитебной части посёлка, за счет уплотнения существующей застройки, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого жилищного фонда.

##### 1.2 Объекты социальной инфраструктуры

# В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, генеральным планом предусматривается реконструкция объектов культурно-досугового назначения – библиотеки (3 объекта).

##### 1.3 Объекты транспортной инфраструктуры

В целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения генеральным планом предусмотрена разработка и введение дифференциации улично-дорожной сети, с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме пгт. Муезерский. Определение категорийности дорог производится в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Проектом определены главные улицы с шириной дорожного полотна 8 м (две полосы движения по четыре метра):

- ул. Октябрьская;

- дорогу, берущую начало от въезда в поселок (железнодорожный переезд на юго-западе), следующую на восток до перекрестка с улицей Гагарина, далее на северо-восток до пересечения с улицей Октябрьская, далее на восток через мост до границы поселка;

- ул. Лесная, от ул. Октябрьская до границы поселка.

Проектом определены основные улицы с шириной дорожного полотна 7 м (2 полосы движения по 3,5 метра). К ним относятся следующие улицы: Привокзальная, Гагарина, Южная, Строителей, Молодежная, улица, связывающая улицы Привокзальная и Гагарина, расположенная южнее улицы Северная.

Проектом определены второстепенные улицы с шириной дорожного полотна 6 м (2 полосы движения по 3 метра). К ним относятся следующие улицы: Северная, Антикайнена, Карельская, Сосновая, Советская, 8-го Марта, Правды, Охотничья, Лыжная, Комсомольская, Первомайская, Пограничников, Мира, Студенческая, Рабочая, Набережная, Речная, переулки Коммунистический и Речной.

Необходимо предусмотреть устройство проезжих частей дорог, а также тротуаров, являющихся элементами улично-дорожной сети, предназначенных для движения пешеходов.

При реконструкции и строительстве дорог дорожное полотно выполнить в твердом асфальтовом исполнении для главных, основных и второстепенных улиц. Для хозяйственных проездов допустимо некапитальное исполнение.

Реконструкцию дорожного полотна из некапитального в капитальное (асфальт) необходимо провести на улицах:

- часть главной улицы от перекрестка с улицей Гагарина, далее на северо-восток до пересечения с улицей Октябрьская (протяженность – 945 м, площадь дорожного полотна составляет 7560 м2) и далее от конца асфальтового покрытия до границы поселка (протяженность – 475 м, площадь дорожного полотна 3800 м2);

- часть улицы Лесная от перекрестка с улицей Студенческая на юго-восток до реки Муезерка (протяженность – 250 м, площадь дорожного полотна 2000 м2);

- участок улицы Привокзальная на юг от улицы Северная (протяженность – 630 м, площадь дорожного полотна 4410 м2);

- южную часть улицы Южная (протяженность – 615 м, площадь дорожного полотна 4305 м2);

- участок основной улицы по улице Молодежная, начиная от перекрестка с улицей Студенческой по направлению на юго-запад до пересечения с грунтовой дорогой, уходящей через мост за границу поселка (протяженность – 590 м, площадь дорожного полотна 4130 м2);

- улица, связывающая улицы Привокзальная и Гагарина, расположенная южнее улицы Северная (протяженность – 600 м, площадь дорожного полотна 4200 м2);

- улица Северная (протяженность – 800 м, площадь дорожного полотна 4800 м2);

- улица 8-го Марта (протяженность – 200 м, площадь дорожного полотна 1200 м2);

- участок улицы Охотничья от перекрестка с улицей Правды на юго-восток до улицы Лыжная (протяженность – 616 м, площадь дорожного полотна 3696 м2);

- улица Лыжная (протяженность – 457 м, площадь дорожного полотна 2742 м2);

- участок улицы Пограничников от перекрестка с улицей Первомайская на запад до улицы Привокзальная (протяженность – 383 м, площадь дорожного полотна 2298 м2);

- улица Мира (протяженность – 330 м, площадь дорожного полотна 1980 м2);

- улица Рабочая (протяженность – 530 м, площадь дорожного полотна 3180 м2);

- улица Набережная (протяженность – 217 м, площадь дорожного полотна – 1302 м2);

- улица Речная (протяженность – 482 м, площадь дорожного полотна – 2892 м2);

- переулок Коммунистический (протяженность – 292 м, площадь дорожного полотна 1752 м2);

- переулок Речной (протяженность – 214 м, площадь дорожного полотна 1284 м2).

Суммарная протяженность реконструируемого дорожного полотна – 8626 м, суммарная площадь дорожного полотна – 57531 м2.

Согласно генеральному плану поселения необходимо провести строительство новых участков улично-дорожной сети:

- продолжение улицы Карельская в северном направлении до пересечения с основной улицей (протяженность – 361 м, площадь дорожного полотна 2166 м2);

- улица Сосновая с частичной реконструкцией дорожного полотна (протяженность – 760 м, площадь дорожного полотна 4560 м2).

Суммарная протяженность проектируемого дорожного полотна – 1121 м, суммарная площадь дорожного полотна 6726 м2.

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании, с учётом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры.

##### 1.4 Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом предусмотрено развитие централизованной системы водоснабжения поселка, посредством комплекса мероприятий, рассчитанных на суточное водопотребления объемом - 1833 м3/сут:

- строительство нового подземного водозабора производительностью до 2000 м3/сут. (местоположение уточнить на основании инженерно-гидрологический изысканий);

- строительство новых водоочистных сооружений производительностью до 2000 м3/сут. (на месте существующих водозаборных сооружений);

- реконструкция и строительство новых магистральных сетей водоснабжения.

В связи с изменением улично-дорожной сети необходимо переложить магистральные сети водопровода по следующим улицам:

- ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. Пограничная, ул. Строителей, ул. Охотничья, ул. Северная, ул. Привокзальная, ул. Правды, ул. Молодежная (протяжённость – 15 км).

При строительстве новых магистральных сетей водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных материалов (диаметр и протяжённость уточнить при рабочем проектировании).

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей, а также повышение надёжности системы водоснабжения за счет создание кольцевой сети.

Водоотведение (канализация)

Проектом предусматривается сохранение централизованной системы водоотведения в центральной части поселка, в жилой застройке предусмотрены септики, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения. Предусмотрено строительство новых канализационных очистных сооружений производительностью до 1600 м3/сут, реконструкция двух канализационных насосных станций.

Предусмотрено строительство напорных коллекторов от новых канализационных очистных сооружений до КНС 2 (расположена на пересечении улиц Гагарина и Охотничья), протяжённостью – 1,4 км. Строительство новых магистральных сетей водоотведения  протяженностью – 0,4 км.

При строительстве новых магистральных сетей водоотведения диаметр и протяжённость уточнить при рабочем проектировании.

Общий объем водоотведения составляет 1492 м3/сут.

Теплоснабжение

Проектом предлагается сохранить централизованную систему теплоснабжения в центральной части поселка. Индивидуальную жилую застройку и вновь вводимое жилье отапливать от автономных источников тепла.

На основании схемы территориального планирования муниципального образования «Муезерский муниципальный район» планируется перевод котельных «Центральная», «Квартальная» с угля на местные виды топлива (щепа и торф).

Прогнозируемая нагрузка теплопотребления по поселку составит 20 Гкал/ч.

Электроснабжение

В пгт. Муезерский проектом предусматривается сохранение существующей системы электроснабжения.

Электрические нагрузки населенного пункта на перспективу определены на основе СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Годовая нагрузка на систему электроснабжения составит 4 279 750 кВт*ч/год.

Проектом предусмотрено сохранение технологической схемы электропитания поселка.

Проектом рекомендуется выполнить: строительство новых линий электропередач 6 кВт по ул. Северная (протяженность – 185 м), а также в южной части населенного пункта (протяженность – 525 м).

Реконструкцию силового оборудования предлагается осуществить посредством установки двух новых трансформаторных подстанций:

- на улице Северная (1 шт.);

- в южной части поселка (1 шт.).

Предложенные решения по реконструкции системы электроснабжения направлены на реализацию следующих задач: обеспечения надёжности системы электроснабжения, качественное предоставление услуг населению, снижение эксплуатационных затрат.

На основании схемы территориального планирования муниципального образования «Муезерский муниципальный район», а также в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 г. № 329 р-П «Об одобрении Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года» необходимо произвести реконструкцию ПС-32К «Муезерка» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА, на 2х4 МВА, установкой КРУ 35 кВ в модульном здании (1 шт.), заменой выключателей 10 кВ (8 шт.).

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

На территории Муезерского городского поселения предусмотрены следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Общая площадь функциональной зоны, Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | 164,46 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 19,13 |
| 3 | Производственная и коммунально-складская зона | 97,51 |
| 4 | Зона добычи полезных ископаемых | 74,30 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 565,25 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 3,73 |
| 7 | Зона режимных объектов и территорий | 10,77 |
| 8 | Зона ритуального назначения | 1,89 |
| 9 | Зона складирования и захоронения отходов | 10,55 |
| 10 | Зона сельскохозяйственного назначения | 125,21 |
| 11 | Зона мест отдыха общего пользования | 29,59 |
| 12 | Зона естественного ландшафта | 125 436,71 |
| 13 | Зона акваторий | 5047,80 |

На территории Муезерского городского поселения не предусматривается размещение объектов федерального значения и объектов регионального значения.

На территории Муезерского городского поселения планируется размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ОМЗ МР) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ОМЗ МР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 2 | Спортивный зал (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 3 | Детский сад (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 4 | Спортивная площадка (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 5 | Больница центральная районная (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 6 | Спортивный комплекс (проект) | Зона общественно-делового назначения |

На территории Муезерского городского поселения планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения поселения | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ОМЗ поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека детская (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 2 | Библиотека детская (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 3 | Библиотека (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 4 | Канализационные очистные сооружения (проект) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 5 | Водоочистные сооружения (проект) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6 | Подземный водозабор (проект) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 7 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (проект) | Жилая зона |
| 8 | Канализационная насосная станция 2 (реконструкция) | Зона естественного ландшафта |
| 9 | Квартальная котельная (реконструкция) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 10 | Канализационная насосная станция 1 (реконструкция) | Зона общественно-делового назначения |
| 11 | Котельная ремстройцеха (реконструкция) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 12 | Водонапорная башня (реконструкция) | Жилая зона |
| 13 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (проект) | Жилая зона |
| 14 | Центральная котельная | Зона инженерной инфраструктуры |

# Text boxes

Выполнение работ по разработке проектов

генерального плана и правил землепользования

и застройки Муезерского городского поселения

Муезерского муниципального района

Республики Карелия

Положение о территориальном планировании

ООО «Терпланпроект»

2012